Co jak působí?

Poznatky o vlivu nastavení jednotlivých komponentů na chování automobilu – zejména při průjezdu zatáčkou. Tabulka pochází z Tuningové encyklopedie věnované úpravám a ladění podvozku.

| Nastavení parametru | Vliv na chování parametru | Příznaky překročení optimální hranice |
| --- | --- | --- |
| Zvyšování tlaku v předních pneumatikách | Menší sklon k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Horší trakční vlastnosti při předním pohonu, zhoršení přenosu brzdných sil, neklidné řízení, nadměrné opotřebení střední části pneumatiky |
| Snižování tlaku v předních pneumatikách | Nárust sklonu k nedotáčivosti (menší směrová tuhost přední nápravy) | Méně přesné až neklidné řízení, nadměrné opotřebení okrajů pneumatiky, přehřívání pneumatiky a jejich následné nadměrné opotřebení případně až destrukce |
| Zvyšování tlaku v zadních pneumatikách | Menší sklony k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Horší trakce připohonu zadních kol, v extrémním případě přechod k přetáčivosti kvůli prokluzu pneumatik, neklidné řízení, nedměrné opotřebení střední části pneumatiky, zhoršený přenos brzdných sil |
| Snižování tlaku v zadních pneumatikách | Nárust sklonu k přetáčivosti (menší směrová tuhost zadní nápravy) | Méně přesné až neklidné držení stopy zadní nápravy, nadměrné opotřebení okrajů pneumatiky, přehřívání pneumatiky a jejich následné nadměrné opotřebení případně až destrukce |
| Zvětšování šířky přeních pneumatik | Menší sklony k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Větší neodpružené hmoty a následné odskakování kol při průjezdu nerovností, větší valivý odpor, větší síly v řízení |
| Zvětšování šířky zadních pneumatik | Menší sklon k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Větší neodpružené hmoty a následné odskakování kol při průjezdu nerovností, větší valivý odpor |
| Zmenšování profilového čísla předních pneumatik | Menší sklon k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Snížený komfort pružení |
| Zmenšování profilového čísla zadních pneumatik | Menší sklon k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Snížený komfort pružení |
| Zvětšování tuhosti předních pružin | Zvyšování sklonu k nedotáčivosti (menší směrová tuhost přední nápravy) | Extrémní nedotáčivost, odskakování přední nápravy na nerovnostech a v zatáčce, snížený přenos hnacích sil při automobilech s předním pohonem, snížený komfort pružení |
| Zmenšování tuhosti předních pružin | Snižování sklonu k nedotáčivosti | Nadměrná přetáčivost, při dosedání příliš měkých pružin na dorazy v zatáčkách nevyvážené přechody od přetáčivého k nedotáčivému chování, vibrace v řízení. |
| Zvětšování tuhosti zadních pružin | Zvyšování sklonu k přetáčivosti (menší směrová tuhost zadní nápravy) | Nadměrná přetáčivost, odskakování nápravy na nerovnostech, zejména v zatáčkách, neklidné držení stopy, snížený komfort pružení. |
| Zmenšování tuhosti zadních pružin | Snižování přetáčivosti. | Nedotáčivé chování, náhlé přechody k přetáčivosti v případě dosednutí příliš měkkých pružin na dorazy, vibrace v řízení |
| Větší snížení vpředu | Snižování sklonu k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Sklon k přetáčivosti |
| Větší snížení vzadu | Snižování sklonu k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Sklon k nedotáčivosti |
| Snižování zpětného útlumu tlumičů vpředu | Menší sklon k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Sklon k přetáčivosti |
| Snižování zpětného útlumu tlumičů vzadu | Menší sklon k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Sklon k nedotáčivosti |
| Zvětšování tuhosti (průměru) předního stabilizátoru | Zvyšování sklonu k nedotáčivosti | Nadměrná nedotáčivost, příliš velké odlehčování vnitřního předního kola v zatáčce a následně problematický přenos hnacích sil (při předním pohonu) |
| Zmenšování tuhosti (průměru) předního stabilizátoru | Snižování sklonu k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Přetáčivost |
| Zvětšování tuhosti (průměru) zadního stabilizátoru | Zvyšování sklonu k přetáčivosti | Nadměrná přetáčivost, příliš velké odlehčování vnitřního zadního kola v zatáčce a následně problematický přenos hnacích sil (při zadním pohonu), vibrace při brzdění v zatáčce |
| Zmenšování tuhosti (průměru) zadního stabilizátoru | Snižování sklonu k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Nedotáčivost |
| Větší rozchod vpředu | Snižování sklonu k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Sklon k přetáčivosti. |
| Větší rozchod vzadu | Snižování sklonu k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Sklon k přetáčivosti |
| Disky s menším záliskem (offset, ET) vpředu | Snižování sklonu k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Sklon k přetáčivosti |
| Disky s menším záliskem (offset, ET) vzadu | Snižování sklonu k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy) | Sklon k nedotáčivosti |
| Zvětšování příklonu kol přední nápravy | Menší sklon k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy) | Nedostatečný přenos brzdných sil, nadměrná sitlivost na nerovnostech, nadměrné opotřebení vnitřní strany pneumatik, neklidné držení stopy. |
| Zvětšování odklonu kol přední nápravy | Větší sklon k nedotáčivosti, při malých hodnotách zmenšení opotřebení pneumatik | Nedostatrečný přenos brzdných sil, nadměrná sitlivost na nerovnostech, nadměrné opotřebení vnějších okrajů pneumatik |
| Zvětšování příklonu kol zadní nápravy | Menší sklon k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy), ostřejší přechod do přetáčivého smyku | Sklon k nedotáčivosti, neklidné držení stopy zadní nápravy, nadměrné opotřebení vnitřních stran pneumatik |
| Zvětšování odklonu kol zadní nápravy | Větší sklon k přetáčivosti, plynulejší přechod do přetáčivého smyku | Neklidné držení stopy zadní nápravy, nadměrné opotřebení vnějších stran pneumatik |
| Zvětšování sbíhavosti přední nápravy | Menší sklon k nedotáčivosti (větší směrová tuhost přední nápravy), stabilnější chování automobilu se zadním pohonem při přímé jízdě | Neklidné chování při brzdění, nadměrné opotřebení vnějších okrajů pneumatik, sklon k přetáčivosti. |
| Zvětšování rozbíhavosti přední nápravy | Větší sklon k nedotáčivodsti, nestabilnější chování automobilu s předním pohonem zejména při brzdění a přímé jízdě | Neklidné chování při brzdění, „plavání“ při přímé jízdě, nadměrné opotřebení vnitřních stran pneumatik |
| Zvětšování sbíhavosti zadní nápravy | Menší sklon k přetáčivosti (větší směrová tuhost zadní nápravy), „čitelnější“ chování zadní nápravy při přechodu do smyku po náhlích změnách zatížení | Neklidné chování zadní nápravy, sklon k nedotáčivosti, nadměrné opotřebení vnějších strn pneumatik |
| Zvětšování rozbíhavosti zadní nápravy | Větší sklon k přetáčivosti | Neklidné držení stopy zadní nápravou, „plavání“, náhlý nástup přetáčivosti po změnách zatížení, nadměrné opotřebení vnitřních stran pneumatik |
| Zvětšení úhlu záklonu osy řídícího čepu | Při pohonu zadních kol podporuje držení stopy, zatáčivost díky většímu odklonu při vytočení kola, při pohonu předních kol nestabilní chování vlivem přenášených hnacích sil | Nárust sklonu k nedotáčivosti, zejména při použití širokých nízkoprofilových pneumatik, zvětšení sil v řízení zejména u aut s předním pohonem |

Při ladění podvozku měňte zásadně jediný parametr a sledujte pouze jeho vliv, jinak se k výsledku nikdy nedopracujete. K povinné výbavě bude patřit pořádný tlakoměr na pneumatiky, ne takový „superdigitální z hypermarket“, ale kupříkladu i s rezavou ručičkou ovšem přesý.

Nezapomeňte na důležitou věc. Upravený podvozek umožňuje zvýšit rychlost při průjezdech zatáčkami, takže rostou odstředivé síly. Jakákoliv chyba, jezdecká nebo technická, pak dává podstatně méně prostoru na korekci, takže to ne vždy musí skončit šťastně. Zkoušejte proto raději na bezpečných místech, v ideálním případě na okruhu. Vždyť pro většinu z nás to není zase až tak daleko…

Tomáš NEUSCHL